МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Саратовской области

«Балашовский политехнический лицей»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  05

Газовая сварка (наплавка)

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих для профессии технического профиля

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

на базе основного общего образования

Балашов 2020 г

| УТВЕРЖДАЮ зам. директора по учебно-производственной работе ГБПОУ СО «БПЛ» _______________/Примин А.А./ «___» ________ 2020 г. _______________/ ./ «_____» ________________2021г. _______________/ ./ «_____» ________________2022г. | Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 года №50 по профессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)); на основании компетенции WSR и с учетом профессионального стандарта «Сварщик», утвержденного Приказом Министерства труда и социального развития РФ № 701н от 28 ноября 2013 года |
| --- | --- |
| ОДОБРЕНО на заседании цикловой методической комиссии Протокол № ____, «___» __________ 2020 г. Председатель комиссии /______/Козлова О.В./ Протокол № ___, «_____» ___________2021 г. Председатель комиссии/______/____________/ Протокол № ___, «_____» ___________2022 г. Председатель комиссии/______/____________/ | ОДОБРЕНО методическим советом лицея ГБПОУ СО «БПЛ» Протокол № ___, «____» ________ 2020 г. Председатель _____________/Шатилов И.Н./ Протокол № ___, «_____» ____________2021 г. Председатель _____________/ _______________/ Протокол № ___, «_____» ___________2022 г. Председатель комиссии/______/____________/ |
| Составитель (автор): | Паболков Н.В. преподаватель ГБПОУ СО «БПЛ» |
| Рецензенты: Внутренний Внешний | Корнеев Александр Александрович – директор УК «Авиатор» Фролин Дмитрий Евгеньевич – генеральный директор ООО УК «Комфорт» |

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта  по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) утверждено приказом Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 года № 50

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Саратовской области   «Балашовский политехнический лицей»

Разработчики:

Фролин Дмитрий Евгеньевич – генеральный директор ООО УК «Комфорт»

Корнеев Александр Александрович – директор УК «Авиатор»

Филиппова Галина Владимировна - методист

Паболков Николай Васильевич - преподаватель

Рекомендована Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального государственного учреждения Федерального института развития образования (ФГУ ФИРО)

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 9 |
| 4. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 24 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 27 |

1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

газовая сварка (наплавка)

1.1. Область применения  программы

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки (квалифицированных рабочих и служащих (ООППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), входящий в состав укрупнённой группы профессий 15.00.00 Машиностроение, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Газовая сварка (наплавка)

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 5.1 Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва.

ПК 5.2Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.

ПК 5.3 Выполнять газовую наплавку.

ПК 5.4 Выполнять газовую сварку конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых сталей, предназначенных для работы под давлением, в различных пространственных положениях сварного шва.

Программа  профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной  подготовке работников в области металлообработки при наличии среднего общего образования.  Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- проверки оснащенности поста газовой сварки;

- настройки оборудования для газовой сварки (наплавки);

-выполнения газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций;

уметь:

проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой сварки (наплавки); настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки); владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва.

знать:

- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых газовой сваркой (наплавкой);

- основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой (наплавкой);

- сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки (наплавки);

- технику и технологию газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;

- правила эксплуатации газовых баллонов;

- правила обслуживания переносных газогенераторов;

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления;

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего  –     443 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   119 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  86  часов;

лабораторно-практические работы – 50 часов;

самостоятельной работы обучающегося –   33 часов;

учебной практики и производственной практики – 324 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Газовая сварка (наплавка)   в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 5.1. | Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. |
| ПК 5.2. | Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. |
| ПК 5.3. | Выполнять газовую наплавку. |
| ПК 5.4 | Выполнять газовую сварку конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых сталей, предназначенных для работы под давлением, в различных пространственных положениях сварного шва. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |

3. СТРУКТУРА и  содержание профессионального модуля

Газовая сварка (наплавка)

3.1. Тематический план профессионального модуля.

| Коды профессиональ-ных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоя-тельная работа обучаю-щегося, часов | Учеб-ная, часов | Производствен-ная, часов (если предусмотре-на рассредо-точеная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 | Раздел 1. Выполнение газовой сварки (наплавки) | 227 | 86 | 50 | 33 | 108 |  |
|  | Производственная практика | 216 |  |  |  |  | 216 |
|  | Всего | 443 | 86 | 50 | 33 | 108 | 216 |

# Содержание обучения по профессиональному модулю

# Газовая сварка (наплавка)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Газопламенная сварка (наплавка) |  |  |
| МДК 05. 01 Техника и технология газовой сварки (наплавки) | 86 |  |
| Тема 1.1 Сущность газопламенной сварки (наплавки, оборудование и аппаратура для газовой сварки. | Содержание | 20 | 2 |
|  | 1. | Сущность и преимущества процесса газовой сварки. | 2 |  |
|  | 2 | Оборудование сварочного поста для газопламенной сварки | 2 |  |
|  | 3. | Ацетиленовые генераторы: назначение, классификация, конструкция, принцип работы | 2 |  |
|  | 4. | . Предохранительные затворы: назначение, классификация, конструкция, принцип работы | 2 |  |
|  | 5. | Баллоны для сжатых и сжиженных газов: назначение, классификация, конструкция, хранение и транспортировка | 2 |  |
|  | 6. | Запорные вентили для баллонов: назначение, классификация, конструкция, принцип работы | 2 |  |
|  | 7. | Редукторы для сжатых газов: назначение, классификация, конструкция, принцип работы | 2 |  |
|  | 8. | Перепускные рампы: назначение, классификация, конструкция | 2 |  |
|  | 9. | Рукава и трубопроводы: назначение, классификация, хранение | 2 |  |
|  | 10. | Сварочные горелки: назначение, классификация, конструкция, принцип работы | 2 |  |
| Тема 5.2 Техника и технология газовой сварки, наплавки и резки металлов. | Содержание | 16 | 2 |
|  | 1. | Сварочные материалы для газовой сварки: кислород, карбид кальция, ацетилен и другие горючие газы, флюсы, сварочная проволока | 2 |  |
|  | 2. | Подготовка и сборка деталей под сварку: очистка свариваемых кромок, разделка кромок под сварку и наложение прихваток | 2 |  |
|  | 3. | Сварочное пламя: строение, виды, температура, металлургическое взаимодействие | 2 |  |
|  | 4. | Способы газовой сварки: левый и правый | 2 |  |
|  | 5. | Параметры режима газовой сварки: мощность пламени, диаметр присадочного прутка (проволоки), | 2 |  |
|  | 6. | Техника наложения сварных швов в различных пространственных положениях | 2 |  |
|  | 7. | Техника наложения сварных швов в различных пространственных положениях | 1 |  |
|  | 8. | Особенности газовой сварки конструкционных углеродистых, легированных сталей и цветных металлов | 1 |  |
|  | 9. | Сущность процесса и классификация видов наплавки. | 1 |  |
|  | 10 | Основные условия резки металлов. | 1 |  |
|  | Лабораторно-практические работы. | 50 |  |
|  | 1. | Определение температуры ацетилено-кислородного пламени. | 5 |  |
|  | 2. | Изучение видов газов для сварки | 5 |  |
|  | 3. | Баллоны, их эксплуатация. | 5 |  |
|  | 4. | Изучение процесса газовой сварки (наплавки). | 5 |  |
|  | 5. | Изучение устройства и снятие рабочих характеристик типовых редукторов | 5 |  |
|  | 6. | Изучение устройства сварочных горелок и Снятие рабочих характеристик сварочных горелок | 5 |  |
|  | 7. | Изучение устройства и снятие рабочих характеристик ацетиленовых генераторов | 5 |  |
|  | 8. | Изучение способов наплавки | 5 |  |
|  | 9. | Многослойная наплавка. | 5 |  |
|  | 10. | Наплавка цилиндрических поверхностей | 5 |  |
|  |  | Экзамен | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа Тематика домашних заданий Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Примерная тематика рефератов: 1. Инструменты и приспособления сварщика для газовой сварки (наплавки). 2. Оборудование сварочного поста для газовой сварки(наплавки).3. 3.Требования к баллонам для сжатых газов. 4.Маркировка баллонов для сжатых газов 5. Дефекты сварных швов, выполненных газовой сварки (наплавки) 6. Техника и технология газовой сварки (наплавки) труб из углеродистых сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 7. Техника и технология газовой сварки из углеродистых и конструкционных сталей. 8. Техника и технология газовой наплавки цветных металлов и их сплавов. 9. Правила эксплуатации газовых баллонов. | 33 |  |
|  | Учебная практика Виды работ: Организация рабочего места и правила безопасности труда при газовой сварке (наплавки) . 2. Комплектация сварочного поста при газовой сварке (наплавки) 3. Настройка оборудования для газовой сварки (наплавки) . 4. Зажигание сварочного пламени. 5. Выбор наиболее подходящего диаметра сварочной проволоки . 6. Подбор режимов частично при газовой сварки (наплавки) углеродистых и конструкционных сталей. 7. Подготовка под сварку деталей из углеродистых и конструкционных сталей. 8. Сборка деталей из углеродистых и конструкционных сталей с применением приспособлений и на прихватках. 9. Выполнение газовой сварки (наплавки) проволокой сплошного сечения стыковых и угловых швов стальных пластин из углеродистых сталей 10. Выполнение газовой сварки (наплавки) проволокой стыковых и угловых швов пластин толщиной 2-20 мм из углеродистой стали в различных пространственных положениях. 11. Выполнение газовой сварки (наплавки )кольцевых швов труб диаметром 25 – 250 мм, с толщиной стенок 1,6 – 6 мм из углеродистой стали в различных пространственных положениях. 12. Выполнение газовой сварки (наплавки) кольцевых швов труб диаметром 25 – 250 мм, с толщиной стенок 1,6 – 6 мм из углеродистой стали в различных пространственных положениях. стыковых, угловых швов резервуара высокого давления из пластин толщиной 6, 8 и 10 мм и труб с толщиной стенок от 3 до 10 мм из углеродистой стали. 13. Газовой сварка (наплавка)углеродистых и конструкционных сталей. 14. Исправление дефектов сварных швов. 15. Дифференцированный зачёт. Примечания: 1. Нижнее (потолочное) положение - плоскость, в которой располагается шов сварного соединения, находится под углом (0 - 10°) по отношению к горизонтальной плоскости. 2. Вертикальное положение - плоскость, в которой располагается шов сварного соединения, находится под углом 90 ± 10° по отношению к горизонтальной плоскости. 3. Наклонное положение под углом 45° - плоскость, в которой располагается шов сварного соединения, находится под углом 45 ± 10° по отношению к горизонтальной плоскости. | 108 |  |

| Производственная практика Виды работ: | 216 6 443 |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Организация рабочего места и правила безопасности труда при газовой сварке (наплавки) . 2. Комплектация сварочного поста при газовой сварке (наплавки) . 3. Настройка оборудования для газовой сварки (наплавки) . 4. Зажигание сварочного пламени. 5. Выбор наиболее подходящего диаметра сварочной проволоки. 6. Подбор режимов при газовой сварки (наплавки) углеродистых и конструкционных сталей. 7. Подготовка под сварку деталей из углеродистых и конструкционных сталей. 8. Сборка деталей из углеродистых и конструкционных сталей с применением приспособлений и на прихватках. 9. Выполнение газовой сварки (наплавки) проволокой сплошного сечения стыковых и угловых швов стальных пластин из углеродистых сталей 10. Выполнение газовой сварки (наплавки) проволокой стыковых и угловых швов пластин толщиной 2-20 мм из углеродистой стали в различных пространственных положениях. 11. Выполнение частично газовой сварки (наплавки )кольцевых швов труб диаметром 25 – 250 мм, с толщиной стенок 1,6 – 6 мм из углеродистой стали в различных пространственных положениях. 12. Выполнение газовой сварки (наплавки) кольцевых швов труб диаметром 25 – 250 мм, с толщиной стенок 1,6 – 6 мм из углеродистой стали в различных пространственных положениях. стыковых, угловых швов резервуара высокого давления из пластин толщиной 6, 8 и 10 мм и труб с толщиной стенок от 3 до 10 мм из углеродистой стали. 13. Газовая сварка (наплавка)углеродистых и конструкционных сталей. 14. Исправление дефектов сварных швов. 15. Дифференцированный зачёт. Экзамен квалификационный Всего |  |  |

# условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Для реализации программы профессионального модуля в лицеи имеются в наличие учебные кабинеты:

теоретических основ сварки и резки металлов;

безопасности жизнедеятельности и охраны труда;

технической графики

мастерские:

слесарная;

сварочная для сварки неметаллических материалов.

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.

Оборудование учебного кабинета теоретических основ сварки и резки металлов:

-  рабочее место преподавателя;

-  посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся)

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- комплект учебно-наглядных пособий;

- образцы;

- технические средства обучения: ноутбук с лицензионным программным обеспечением, мультимедийный проектор, экран

Оборудование слесарной  мастерской по количеству обучающихся:

- слесарный верстак (металлический)

- стол для инструмента

- молоток

- линейка

- чертилка

- угольники

- зубило

- напильники

- тиски параллельные

- циркуль

- кернер

- технологические карты

- инструкционные карты

на мастерскую:

- сверлильный станок

- приводной ножовочный станок

- наждачный станок

- ножовочный станок

Оборудование сварочной мастерской для сварки неметаллических материалов  :

- Рабочее место мастера производственного обучения;

- место для проведения визуального и измерительного контроля;

- вытяжная и приточная вентиляция;

- измерительный инструмент;

- сварочные посты;

- сварочные маски;

- индивидуальные средства защиты.

Оборудование учебного кабинета иностранного языка:

- рабочее место преподавателя;

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся)

- комплект учебно-методической документации (учебники, словари, пособия);

- наглядные пособия (плакаты, стенды)

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.Дедюх, Р.И. Технология сварочных работ: сварка плавлением: учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Дедюх. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 169 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03766-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438760

2.Технология сварочных работ: теория и технология контактной сварки : учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. Ф. Катаев, В. С. Милютин, М. Г. Близник ; под научной редакцией М. П. Шалимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 146 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10927-6 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1491-1 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432445

3.Черепахин, А. А. Технология сварочных работ : учебник для среднего профессионального образования / А. А. Черепахин, В. М. Виноградов, Н. Ф. Шпунькин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 269 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08456-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438761

4.Электронный учебник Овчинников В.В. Газовая сварка (наплавка) 2018 год Академия.

Дополнительная литература:

1.Фетисов, Г. П. Сварка и пайка в авиационной промышленности : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. П. Фетисов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 229 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05769-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438892

2.Новокрещенов, В. В. Неразрушающий контроль сварных соединений в машиностроении : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Новокрещенов, Р. В. Родякина ; под научной редакцией Н. Н. Прохорова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 301 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07186-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438545

### Интернет-ресурсы:

- www. Svarka.net

- www.svarkainfo.ru

- http://www.weldcomp.ru/biblioteka/206-stykovoe-soedinenie.html

- Электронный сайт «Сварка и сварщик», форма доступа: www.weldering.com.

- Электронный ресурс «Сварка», форма доступа: www.svarka-reska.ru - www.svarka.net www.svarka-reska.ru.

- Электронный учебник Овчинников В.В. Газовая сварка (наплавка) 2018 год

- Электронный учебник Черчение (металлообработка) Бродский А.М. 2015 год

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с перечнем профессии, государственным образовательным стандартом.

Программа профессионального модуля обеспечивается учебно-методической документацией.

Консультации для обучающихся проводятся по плану на учебную группу на каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) на каждый учебный год определяются образовательным учреждением.

Практика является обязательным разделом программы. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации программы предусматривается 2 вида практики: учебная и производственная.

Для освоения данного модуля в ГБПОУ СО «БПЛ» обучающиеся проходят  изучение общепрофессиональных  дисциплин: «Основы инженерной графики», «Допуски и технические измерения», «Основы материаловедения», «Основы электротехники», «БЖ», «Основы экономики»

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля «Газовая сварка (наплавка)» является предварительное освоение  учебной практики  для получения первичных профессиональных  навыков.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего или  среднего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Газовая сварка (наплавка)» и специальности «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки))».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой.

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов,  а также общепрофессиональных дисциплин: «Основы инженерной графики», «Допуски и технические измерения», «Основы материаловедения», «Основы электротехники», «БЖ», «Основы экономики».

# Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях  не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные ПК) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. . . | Организация рабочего места. Соблюдение требований безопасности труда при проведении газовой сварки. Подбор инструмента и оборудования. Подбор сварочных материалов для газовой сварки углеродистых и конструкционных сталей. Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования для газовой сварки. Выбор режимов газовой сварки и настройка сварочного оборудования в соответствие с конкретной задачей. Газовая сварка различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. Контроль выполнения процесса газовой сварки различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей. Исправление дефектов сварных соединений деталей из углеродистых и конструкционных сталей. | Экспертная оценка по эталону, защита ЛПЗ Оценка выполнения ЛПЗ Оценка отчёта выполнения по ЛПЗ Оценка защиты ЛПЗ |
| ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. | Организация рабочего места. Соблюдение требований безопасности труда при проведении газовой сварки. Подбор инструмента и оборудования. Подбор сварочных материалов для газовой сварки углеродистых и конструкционных сталей. Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования для газовой сварки. Выбор режимов газовой сварки и настройка сварочного оборудования в соответствие с конкретной задачей. Газовая сварка различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. Контроль выполнения процесса газовой сварки различных деталей из цветных металлов и сплавов. Исправление дефектов сварных соединений деталей из цветных металлов и сплавов. | Экспертная оценка по эталону, защита ЛПЗ Оценка выполнения ЛПЗ Оценка отчёта выполнения по ЛПЗ Оценка защиты ЛПЗ |
| ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку. | Организация рабочего места. Соблюдение требований безопасности труда при проведении газовой наплавки. Подбор инструмента и оборудования. Подбор сварочных материалов для наплавки различных деталей. Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования для газовой наплавки. Выбор режимов газовой наплавки и настройка сварочного оборудования в соответствие с конкретной задачей. Газовая наплавка различных деталей. Контроль выполнения процесса ручной дуговой наплавки различных деталей. Исправление дефектов газовой наплавки различных деталей. | Экспертная оценка по эталону, защита ЛПЗ Оценка выполнения ЛПЗ Оценка отчёта выполнения по ЛПЗ Оценка защиты ЛПЗ |
| ПК 5.4. Выполнять газовую сварку конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых сталей, предназначенных для работы под давлением, в различных пространственных положениях сварного шва. | Организация рабочего места. Соблюдение требований безопасности труда при проведении газовой сварки. Подбор инструмента и оборудования. Подбор сварочных материалов для газовой сварки конструкций (оборудования, изделий, узлов, деталей) из углеродистых сталей предназначенных для работы под давлением. Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования для газовой сварки. Выбор режимов газовой сварки и настройка сварочного оборудования в соответствие с конкретной задачей. Газовая сварка конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых сталей, предназначенных для работы под давлением, в различных пространственных положениях сварного шва. Контроль выполнения процесса газовой сварки конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых сталей, предназначенных для работы под давлением. Исправление дефектов сварных соединений конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых сталей, предназначенных для работы под давлением. | Экспертная оценка по эталону, защита ЛПЗ Оценка выполнения ЛПЗ Оценка отчёта выполнения по ЛПЗ Оценка защиты ЛПЗ |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - качественное выполнение профессиональных задач при освоении программы профессионального модуля. - регулярное участие в различных мероприятиях (конкурсах профмастерства, олимпиадах по тематикам профессионального модуля) | Оценка мастера п/о ЛПЗ, оценка различных видов заданий по профессиональному модулю. Оценка портфолио учащегося. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - соблюдение требований нормативных документов, алгоритмов; - обоснованный анализ выполнения практических заданий, видов работ учебной и производственной практики; - самостоятельное выполнение профессиональных задач, определённых руководителем . | Оценка отчётов по учебной и производственной практике. Отзывы и характеристики с производственной практики. Оценка отчёта учебной. производственной практики. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - качественное выполнение индивидуальных заданий при освоении программы профессионального модуля; - выполнение заданий в срок; - своевременное выявление ошибок в собственной деятельности. | Оценка выполнения индивидуальных заданий. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - использование разных источников информации при освоении программы профессионального модуля; - отбор информации в соответствии с задачей; - выделение главного в получаемой информации. | Оценка выполнения практических заданий по учебной и производственной практике |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - грамотное использование Интернета в различных поисковых системах; - использование приёмов технологии (прикладные программы). | Оценка выполнения практических заданий. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - соблюдение правил работы в группе при выполнении заданий профессионального модуля; - соблюдение инструкций по обслуживанию оборудования; - соблюдение правил взаимодействия с другими учащимися, педагогом, с коллективом предприятия. | Отзывы руководителей предприятий |

Разработчики: ГБПОУ СО «БПЛ»

Фролин Дмитрий Евгеньевич – генеральный директор ООО УК «Комфорт»

Корнеев Александр Александрович – директор УК «Авиатор»

Филиппова Галина Владимировна -методист

Паболков Николай Васильевич - мастер производственного обучения по

профессии «Сварщик» (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Эксперты

--------------------------     -----------------------     ------------------------

--------------------------     ----------------------      ------------------------